Program funkcjonalno-użytkowy

Adaptacja na przedszkole części budynku XIV LO 
w Białymstoku, os. Słoneczny Stok ul. Upalna 26

Zamawiający: MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

CPV 71 22 00 00 - 6 Usługi projektowania architektonicznego

CPV 45 21 41 00 - 1  Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

Spis zawartości:

I   Część opisowa

II  Mapa poglądowa terenu inwestycji

Opracowali: Adam Sokołowski, Andrzej Piotrowski, Piotr Wiszowaty

kwiecień 2020 r.

I   Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zlokalizowane jest  przy ul. Upalnej 26 
w Białymstoku. Z uwagi na niewystarczającą ilość miejsc w oddziałach przedszkolnych zaplanowano inwestycję polegającą na adaptacji części budynku liceum na przedszkole. Inwestycja pozwoli na zapewnienie miejsca w oddziałach przedszkolnych dla dzieci z terenu nie tylko osiedla Słoneczny Stok ale i sąsiednich.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
i wykonanie niezbędnych robót budowlanych w celu zmiany sposobu użytkowania budynku liceum na przedszkole. Adaptacji podlega 6 sal lekcyjnych, 2 pomieszczenia socjalne, 
WC dziewcząt, WC chłopców, WC personelu, korytarz, bieg klatki schodowej na parterze oraz przedsionek.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – dane techniczne

  - Roboty budowlane w budynku szkoły – branża elektryczna

Zakres robót w poszczególnych pomieszczeniach:

- Pomieszczenie WC chłopców - adaptacja  toalet na potrzeby pięciu grup przedszkolnych .

Wysokość pomieszczenia: 3,20m

Powierzchnia podłogi pomieszczenia WC: 14,30m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- demontaż opraw oświetleniowych szt. 3 ,

- demontaż instalacji elektrycznej.

Roboty budowlane nowe:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej ,

- wymiana opraw oświetleniowych 4 szt. ,

- montaż oprawy awaryjnej ,

- wymiana osprzętu elektrycznego ( 1 x łącznik, 1 x gniazdo 230 V)

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x30,0=3,0m2 .

- Pomieszczenie WC dziewcząt - adaptacja  toalet na potrzeby pięciu grup przedszkolnych .

Wysokość pomieszczenia: 3,20m

Powierzchnia podłogi pomieszczenia WC: 13,60m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- demontaż opraw oświetleniowych szt. 4 ,

- demontaż instalacji elektrycznej.

Roboty budowlane nowe:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej ,

- wymiana opraw oświetleniowych 4 szt. ,

- montaż oprawy awaryjnej ,

- wymiana osprzętu elektrycznego ( 1 x łącznik, 1 x gniazdo 230 V)

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x30,0=3,0m2 .

- Pomieszczenie WC personelu – zostaje bez zmian .

Wysokość pomieszczenia: 3,20m

Powierzchnia podłogi pomieszczenia WC: 3,80m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- demontaż i powtórny montaż opraw oświetleniowych szt. 2 ,

Roboty budowlane nowe:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej ,

- montaż opraw oświetleniowych szt. 2, materiał z demontażu ,

- montaż oprawy awaryjnej ,

- wymiana osprzętu elektrycznego ( 1 x łącznik, 1 x gniazdo 230 V)

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x10,0=1,0m2 .

UWAGA: Jeżeli będzie potrzebna toaleta dla NPS to należy wykonać instalację przyzywową.

- Sale lekcyjne:

Sala nr 4 i nr 5  – adaptacja na salę przedszkola nr I

Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Powierzchnia podłogi łącznie dwóch sal: 67,00m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż instalacji elektrycznej ,

- demontaż opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych szt. 18 ;

Roboty budowlane nowe

- wymiana instalacji elektrycznej ,

- montaż nowych opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych 18 szt. ;

- montaż oprawy awaryjnej,

- montaż osprzętu elektrycznego ( łączniki szt. 4, gniazda 2x230 V szt. 5, gniazda Data 2x230 V szt.1, przy RJ 45  )

- montaż videodomofonu z funkcją interkomu ,

- gniazdo RJ 45 istniejące zostaje,

- Sala nr 6 – adaptacja na salę przedszkolną nr II

Wysokość pomieszczenia: 3,20m

Powierzchnia podłogi w sali nr 6: 50,5m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż instalacji elektrycznej ,

- demontaż opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych szt. 12 ;

Roboty budowlane nowe

- wymiana instalacji elektrycznej ,

- montaż nowych opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych 12 szt. ;

- montaż oprawy awaryjnej ,

- montaż osprzętu elektrycznego ( łączniki szt. 1, gniazda 2x230 V szt. 5, gniazda Data 2x230 V szt.1, przy RJ 45  ) ,

- montaż wideodomofonu z funkcją interkomu ,

- gniazdo RJ 45 istniejące zostaje,

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x50,0=5,0m2.

- Sala nr 7 – adaptacja na salę przedszkolną nr III

Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Powierzchnia podłogi w pom. nr 7: 50,50m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż instalacji elektrycznej ,

- demontaż opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych szt. 12 ;

Roboty budowlane nowe

- wymiana instalacji elektrycznej ,

- montaż nowych opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych 12 szt. ;

- montaż oprawy awaryjnej,

- montaż osprzętu elektrycznego ( łączniki szt. 1, gniazda 2x230 V szt. 5, gniazda Data 2x230 V szt.1, przy RJ 45  ) ,

- montaż videodomofonu z funkcją interkomu ,

- gniazdo RJ 45 istniejące zostaje,

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x50,0=5,0m2.

- Sala nr  8 - adaptacja  na salę przedszkolną nr IV

Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Powierzchnia podłogi w sali nr 8: 50,50m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż instalacji elektrycznej ,

- demontaż opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych szt. 12 ;

Roboty budowlane nowe

- wymiana instalacji elektrycznej ,

- montaż nowych opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych 12 szt. ;

- montaż oprawy awaryjnej,

- montaż osprzętu elektrycznego ( łączniki szt. 1, gniazda 2x230 V szt. 5, gniazda Data 2x230 V szt.1, przy RJ 45  ) ,

- montaż videodomofonu z funkcją interkomu ,

- gniazdo RJ 45 istniejące zostaje,

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x50,0=5,0m2

- Sala 9 ( wyremontowana ) - adaptacja na salę przedszkolną nr V

Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Powierzchnia podłogi w pom. nr 9: 50,50m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych 4x18W szt. 12, do ponownego montażu ;

Roboty budowlane nowe

- wymiana instalacji elektrycznej ,

- powtórny montaż opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych 4x18W 12 szt. ;

- montaż oprawy awaryjnej,

- montaż osprzętu elektrycznego ( łączniki szt. 3, gniazda 2x230 V szt. 5, gniazda Data 2x230 V szt.1, przy RJ 45  ) ,

- montaż videodomofonu z funkcją interkomu ,

- gniazdo RJ 45 istniejące zostaje,

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x50,0=5,0m2.

- Pomieszczenie nr 3 – adaptacja na pomieszczenie administracyjne

Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Powierzchnia podłogi w sali nr 3: 15,9m2

- demontaż opraw oświetleniowych szt. 2,

- istniejąca szafka okablowania strukturalnego zostaje,

- wymiana instalacji elektrycznej  ( dopuszcza się wykonanie instalacji w listwach ),

- montaż nowych opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych szt. 2 ;

- montaż osprzętu elektrycznego w dotychczasowej lokalizacji ( łączniki szt. 1, gniazda 2x230 V szt. 2, gniazda Data 2x230 V szt.1, przy RJ 45  ) ,

- gniazdo RJ 45 istniejące zostaje,

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x30,0=3,0m2.

- Pomieszczenie nr 10 - adaptacja na pomieszczenie administracyjne

Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Powierzchnia podłogi w sali nr 10: 15,9m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych szt. 2

Adaptacja pomieszczenia na potrzeby pomieszczenia socjalnego

- wymiana instalacji elektrycznej p/t ,

- montaż nowych opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych szt. 2 ,

- montaż osprzętu elektrycznego ( łączniki szt. 1, gniazda 2x230 V szt. 2, gniazda Data 2x230 V szt.1, przy RJ 45  ) ,

- gniazdo RJ 45 istniejące zostaje,

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x30,0=3,0m2.

- Korytarz i klatka schodowa

Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Powierzchnia podłogi : 180,00m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,

- odłączyć istniejący WLZ,

- demontaż opraw oświetleniowych szt. 22

- demontaż dzwonka szkolnego, przewód należy wymienić i zakończyć puszką,

- demontaż rozdzielnicy piętrowej.

Roboty elektryczne nowe i istniejące

- wymiana instalacji elektrycznej,

- montaż nowych opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych szt. 22 ;

- montaż opraw awaryjnych 4 szt. ,

- montaż opraw ewakuacyjnych 4 szt. ,

- montaż osprzętu elektrycznego ( łączniki szt. 4, gniazda 2x230 V szt. 6 ) ,

- montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby przedszkola,

- na potrzeby adaptacji przedszkola należy ułożyć nowy WLZ z rozdzielni głównej

60 m,

- istniejący wlz wykorzystać na potrzeby nowej rozdzielnicy liceum, w której należy zainstalować niezbędne zabezpieczenia obwodów po podziale budynku,

- w miejscu zamontowania nowych drzwi montaż dwóch paneli wywołania wideodomofonu z funkcją czytnika kart  od wejścia głównego i od strony kuchni,

- panel wideodomofonu z funkcją czytnika kart przy wejściu głównym do przedszkola, od strony wewnętrznej należy zainstalować przycisk zwalniania drzwi,

- ułożyć zasilanie przewód YDYp 3x1,5 mm2 do tzw. stopera,

- istniejące dwie kamery zostają,

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x90,0=9,0m2,

- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP.

- Pomieszczenie socjalne wydzielone z korytarza szkoły

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- montaż nowych opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych szt. 6 ,

- montaż osprzętu elektrycznego ( łączniki szt. 1, gniazda 2x230 V szt. 2, gniazda Data 2x230 V szt.1, gniazdo 2x RJ 45  ) .

UWAGA: dokonać uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.

UWAGA: ustalić z użytkownikiem pomiar energii.

  - Roboty budowlane w budynku szkoły – branża budowlana

Zakres robót w poszczególnych pomieszczeniach:

- 1) Pomieszczenie nr 3 - adaptacja na pomieszczenie administracyjne

- Wysokość pomieszczenia: 3,20m

- Okno:  2,35x2,06=4,84m2

- Roboty budowlane nowe:

- naprawa ścian po robotach elektrycznych; obmiar 0,10x15,0=15,0m2

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną; obmiar 0,20x15,0=30,0m2

- malowanie istniejących grzejników – kpl.

2) Sale lekcyjne nr 4 i 5 – adaptacja na salę przedszkolną

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

- Okna szt. 2 w każdej sali:  wym. otworu okiennego:

- 4x(2,35x2,06)=19,36m2

- Powierzchnia podłóg sal: 2x33,50 + 0,1x5,76 = 67,58m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- rozbiórka obudów z płyt paździerzowej laminowanej pionów kanalizacji sanitarnej, szer. obudowy 2x0,30 wys. budowy 3,20m; obmiar: 0,30x2x3,20x2=3,84m2

- rozbiórka lamperii z płyt laminowanych w sali 5;

- obmiar ((2x5,76) + 5,83)x1,85 = 32,10 m2

- wykucie  z muru drzwi wewnętrznych po miedzy salami  – szt.1;

- rozbiórka ścianki działowej murowanej gr. 10 cm; obmiar - 5,76 x 3,2 = 18,432m2;

- rozbiórka  okładzin podłogowych z PCV;

- obmiar: 2 x 33,50 + 0,1x5,76 = 67,58m2;

Roboty budowlane nowe

- wykonanie nowych obudów pionów kanalizacji sanitarnej z płyty gipsowo - kartonowej wodoodpornej na ruszcie metalowym; obmiar: 3,84m2

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną ;

- obmiar: 3,2x((5,83+0,1+5,83)+5,76)x2-(4x4,84)= 92,77 m2

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną ościeży okiennych szer. do 30 cm; obmiar: 4x(2,35+2,06x2)=25,88m

- oczyszczenie i naprawa podłoża pod posadzki, wykonanie posadzek samopoziomujących pod okładziny rulonowe PCV;

- obmiar: 2x33,50+0.1x5,76=67,58m2

- wykonanie nowych okładzin posadzek – wykładzina PCV rulonowa homogeniczna (do przedszkoli); obmiar: 67,58m2;

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną sufitów w salach; obmiar: 2x33,50+0.1x5,76=67,58m2

- obudowa grzejników oraz pionów c. o. z płyt meblowych: wys. obudowy - 0,80m, piony -1,50m;

- obmiar: (0,80x(5,83+5,83+0,1)=9,41m2

- malowanie istniejących grzejników – kpl.

- w rejonie umywalki wykonać fartuch z glazury ; obmiar: 1m2

3) Sala lekcyjna nr 6 – adaptacja na salę przedszkolną

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

- Okna szt. 3 w sali o wym. otworu okiennego: 3x (2,35x2,06)=14,52m2

- Powierzchnia podłogi sali: 55,50m2

- Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- rozbiórka obudowy z płyt paździerzowej laminowanej pionu kanalizacji sanitarnej, szer. obudowy 2x0,30 wys. budowy 3,20m; obmiar: 0,30x2x3,20x=1,92m2

- rozbiórka  okładzin podłogowych z PCV; obmiar: 55,50m2;

Roboty budowlane nowe

- wykonanie nowej obudowy pionu kanalizacji sanitarnej z płyty gipsowo - kartonowej wodoodpornej na ruszcie metalowym; obmiar: 1,92m2

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną ;

- obmiar: 3,2x((8,76+5,76)x2)-(3x3,37)= 82,82 m2

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną ościeży okiennych szer. do 30 cm; obmiar: 3x(2,35+(2,06x2))=19,41m

- oczyszczenie i naprawa podłoża pod posadzki, wykonanie posadzek samopoziomujących pod okładziny rulonowe PCV;

- obmiar: 55,50m2

- wykonanie nowych okładzin posadzek – wykładzina PCV rulonowa homogeniczna (do przedszkoli); obmiar: 55,50m2;

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną sufitów w sali; obmiar: 55,50m2

- obudowa grzejników oraz pionów c. o. z płyt meblowych: wys. obudowy - 0,80m, piony -1,50m;

- obmiar: 0,80 x 8,76=7,01m2

- malowanie istniejących grzejników – kpl.

- w rejonie umywalki wykonać fartuch z glazury ; obmiar: 1m2

4) Sala lekcyjna nr 7 – adaptacja na salę przedszkolną

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

- Okna szt. 3 w sali o wym. otworu okiennego: 3x (2,35x2,06)=14,52m2

- Powierzchnia podłogi sali: 55,50m2

- Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- rozbiórka obudowy z płyt paździerzowej laminowanej pionu kanalizacji sanitarnej, szer. obudowy 2x0,30 wys. budowy 3,20m; obmiar: 0,30x2x3,20x=1,92m2

- rozbiórka  okładzin podłogowych z PCV; obmiar: 55,50m2;

Roboty budowlane nowe

- wykonanie nowej obudowy pionu kanalizacji sanitarnej z płyty gipsowo - kartonowej wodoodpornej na ruszcie metalowym; obmiar: 1,92m2

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną ;

- obmiar: 3,2x((8,76+5,76)x2)-(3x3,37)= 82,82 m2

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną ościeży okiennych szer. do 30 cm; obmiar: 3x(2,35+(2,06x2))=19,41m

- oczyszczenie i naprawa podłoża pod posadzki, wykonanie posadzek samopoziomujących pod okładziny rulonowe PCV;

- obmiar: 55,50m2

- wykonanie nowych okładzin posadzek – wykładzina PCV rulonowa homogeniczna (do przedszkoli); obmiar: 55,50m2;

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną sufitów w sali; obmiar: 55,50m2

- obudowa grzejników oraz pionów c. o. z płyt meblowych: wys. obudowy - 0,80m, piony -1,50m;

- obmiar: 0,80 x 8,76=7,01m2

- malowanie istniejących grzejników – kpl.

- w rejonie umywalki wykonać fartuch z glazury ; obmiar: 1m2

5) Sala lekcyjna nr 8 – adaptacja na salę przedszkolną

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

- Okna szt. 3 w sali o wym. otworu okiennego: 3x (2,35x2,06)=14,52m2

- Powierzchnia podłogi sali: 55,50m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- rozbiórka obudowy z płyt paździerzowej laminowanej pionu kanalizacji sanitarnej, szer. obudowy 2x0,30 wys. budowy 3,20m; obmiar: 0,30x2x3,20x=1,92m2

- rozbiórka  okładzin podłogowych z PCV; obmiar: 55,50m2;

Roboty budowlane nowe

- wykonanie nowej obudowy pionu kanalizacji sanitarnej z płyty gipsowo - kartonowej wodoodpornej na ruszcie metalowym; obmiar: 1,92m2

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną ;

- obmiar: 3,2x((8,76+5,76)x2)-(3x3,37)= 82,82 m2

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną ościeży okiennych szer. do 30 cm; obmiar: 3x(2,35+(2,06x2))=19,41m

- oczyszczenie i naprawa podłoża pod posadzki, wykonanie posadzek samopoziomujących pod okładziny rulonowe PCV;

- obmiar: 55,50m2

- wykonanie nowych okładzin posadzek – wykładzina PCV rulonowa homogeniczna (do przedszkoli); obmiar: 55,50m2;

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną sufitów w sali; obmiar: 55,50m2

- obudowa grzejników oraz pionów c. o. z płyt meblowych: wys. obudowy - 0,80m, piony -1,50m;

- obmiar: 0,80 x 8,76=7,01m2

- malowanie istniejących grzejników – kpl.

- w rejonie umywalki wykonać fartuch z glazury ; obmiar: 1m2

6) Sala lekcyjna nr 9 – adaptacja na salę przedszkolną

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

- Okna szt. 3 w sali o wym. otworu okiennego: 3x (2,35x2,06)=14,52m2

- Powierzchnia podłogi sali: 55,50m2

Roboty budowlane nowe

- wykonanie nowych okładzin posadzek – wykładzina dywanowa rulonowa  (do przedszkoli); obmiar: 55,50m2;

- obudowa grzejników oraz pionów c. o. z płyt meblowych: wys. obudowy - 0,80m, piony -1,50m;

- obmiar: 0,80 x 8,76=7,01m2

- malowanie istniejących grzejników – kpl.

- w rejonie umywalki wykonać fartuch z glazury ; obmiar: 1m2

7) Pomieszczenie nr 10 – adaptacja na pomieszczenie administracyjne

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

- Okna szt. 1 w sali o wym. otworu okiennego:  2,35x2,06= 4,84m2

- Powierzchnia podłogi sali: 15,90m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- rozbiórka  okładzin podłogowych z PCV; obmiar: 15,90m2;

Roboty budowlane nowe

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną ;

- obmiar: 3,2x((2,76+5,76)x2) - (4,84)= 49,69 m2

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną ościeży okiennych szer. do 30 cm; obmiar: (2,35+(2,06x2))= 6,47m

- oczyszczenie i naprawa podłoża pod posadzki, wykonanie posadzek samopoziomujących pod okładziny rulonowe PCV;

- obmiar: 15,90m2

- wykonanie nowych okładzin posadzek – wykładzina PCV rulonowa homogeniczna (do przedszkoli); obmiar: 15,90m2;

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną sufitów w sali; obmiar: 15,90m2

- obudowa grzejników oraz pionów c. o. z płyt meblowych: wys. obudowy - 0,80m, piony -1,50m;

- obmiar: 0,80 x 2,76=2,21m2

- malowanie istniejących grzejników – kpl.

- w rejonie umywalki wykonać fartuch z glazury ; obmiar: 1m2

8) Pomieszczenie nr 11 łazienka – przebudowa istniejącej łazienki, adaptacja na potrzeby dwóch grup przedszkolnych

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

- Okna szt. 1 w sali o wym. otworu okiennego:  0,85 x 2,35= 2,00m2

- Powierzchnia podłogi sali: 13,60m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- rozbiórka ścianek działowych murowanych gr. 12 cm – 8,66 m2;

- demontaż drzwi wewnętrznych łazienkowych szt. 2;

- wykucie  z muru drzwi wewnętrznych do łazienki szt. 1;

- skucie okładzin ścian z płytek ceramicznych;

- obmiar: 2,0x[(5,76+2,83+2,00)x2]= 42,36m2 ;

- skucie okładzin podłóg z płytek ceramicznych; obmiar: 13,60m2;

Roboty budowlane nowe:

- wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych 20x30 do wys. 200 cm z obudową pionów instalacji sanitarnych; obmiar: 42,36m2,

- wykonanie nowych okładzin podłogi z płytek ceramicznych 30x30; obmiar: 13,60m2 ,

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną, powyżej okładzin z płytek ceramicznych; obmiar: : 1,2x [(5,76+2,83+2,00)x2]= 25,41m2

- szpachlowanie, malowanie sufit farbą emulsyjną,

- obmiar: 13,60m2,

- montaż systemowych kabin WC typu HPL  szt.3;

- obudowa grzejników c. o. z  płyt  meblowych; obmiar: 0,80x1,50=1,2m2

- montaż nowych drzwi płycinowych do łazienki z ościeżnicami regulowanymi 
i  regulowanymi opaskami maskującymi, o szerokości  co najmniej 80 cm i wysokości 200cm w świetle ościeżnicy, w dolnej części nawiewy o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,0022m2 dla odpływu powietrza, płyciny drzwi – laminowane płyty MDF, (otwierane na zewnątrz pomieszczenia)

9) Pomieszczenie nr 13 łazienka – przebudowa istniejącej łazienki, adaptacja na potrzeby dwóch grup przedszkolnych

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

- Okna szt. 1 w sali o wym. otworu okiennego:  0,85 x 2,35= 2,00m2

- Powierzchnia podłogi sali: 14,30m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- rozbiórka ścianek działowych murowanych gr. 12 cm – 7,36 m2;

- demontaż drzwi wewnętrznych łazienkowych szt. 2;

- wykucie  z muru drzwi wewnętrznych do łazienki szt. 1;

- skucie okładzin ścian z płytek ceramicznych;

- obmiar: 2,0x[(5,76+2,83+2,25)x2]= 43,36m2 ;

- skucie okładzin podłóg z płytek ceramicznych; obmiar: 14,30m2;

Roboty budowlane nowe:

- wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych 20x30 do wys. 200 cm z obudową pionów instalacji sanitarnych; obmiar: 43,36m2,

- wykonanie nowych okładzin podłogi z płytek ceramicznych 30x30; obmiar: 14,30m2 ,

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną, powyżej okładzin z płytek ceramicznych; obmiar: : 1,2x [(5,76+2,83+2,25)x2]= 26,02m2

- szpachlowanie, malowanie sufit farbą emulsyjną,

- obmiar: 14,30m2,

- montaż systemowych kabin WC typu HPL  szt.3;

- obudowa grzejników c. o. z  płyt  meblowych; obmiar: 0,80x1,50=1,2m2

- montaż nowych drzwi płycinowych do łazienki z ościeżnicami regulowanymi 
i  regulowanymi opaskami maskującymi, o szerokości  co najmniej 80 cm i wysokości 200cm w świetle ościeżnicy, w dolnej części nawiewy o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,0022m2 dla odpływu powietrza, płyciny drzwi – laminowane płyty MDF, (otwierane na zewnątrz pomieszczenia)

10. Wejście do szkoły

- Wykonać ściankę oddzielenia ppoż. systemowe, aluminiowe ze szkleniem matowym lub oklejoną, z drzwiami dwuskrzydłowymi, z uwzględnieniem przepisów ppoż.

- UWAGA: dokonać uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.

- obmiar: 2,75 x 2,95 = 8,11 m2

11. Korytarz

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

- Okna szt. 1 w sali o wym. otworu okiennego:  5,4 x 2,35= 12,69m2

- Powierzchnia podłogi sali: 5,76 x29,90 = 172,22m2

- Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- - rozbiórka lamperii z płyt laminowanych; obmiar 1,50x (2x29,9) = 89,7 m2

- - rozbiórka obudów z płyt paździerzowej laminowanej pionów kanalizacji sanitarnej, szer. obudowy 2x0,25 wys. budowy 2,50m;

- obmiar: (0,25x3 x2,50)x2=3,75m2

- - rozbiórka obudów z płyt paździerzowych przewodów wentylacyjnych o szer. 0,7 wys. 0,7m;

- obmiar: (0,7 +0,7 )x (29,50 + 16,00 +2,5 +2,5) =  70,7m2

- -rozbiórka kanałów wentylacyjnych; obmiar 29,5+ 16,00= 45,5mb

Roboty budowlane nowe

- z uwagi na dobry  stan techniczny istniejącej posadzki  nie podlega wymianie, należy wymienić cokolik,

- wykonanie nowych obudów pionów kanalizacji sanitarnej z płyty gipsowo - kartonowej wodoodpornej na ruszcie metalowym; obmiar: 3,75m2

- wykonanie nowej obudowy pionów wentylacji z płyty gipsowo - kartonowej wodoodpornej na ruszcie metalowym; obmiar: (0,7+0,7)x 3,2 )x 2= 8,96m2

- tynkowanie ścian po demontażu lamperii; obmiar: (29,9 x1,5x2) = 89,7 m2

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną ;

- obmiar: 3,2x(29,90x2)= 191,36 m2

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną ościeży okiennych szer. do 30 cm; obmiar: 5,4 +(2,35x2)=10,10m

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną sufitów w sali; obmiar: 172,22m2

- obudowa grzejników oraz pionów c. o. z płyt meblowych: wys. obudowy - 0,80m, piony -1,50m;

- obmiar: 0,80 x 5,76=4,61 m2

- malowanie istniejących grzejników – kpl.

- Wykonać  ściankę  oddzielenia ppoż. pomiędzy korytarzem a klatką schodową, system aluminiowy ze szkleniem matowym lub  okleiną z drzwiami   dwuskrzydłowymi, z uwzględnieniem przepisów ppoż.

- UWAGA: dokonać uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.

- obmiar: 2,75 x 2,95 = 8,11 m2

12.Pomieszczenie socjalne wydzielone z korytarza szkoły

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

- Okna szt. 1 w sali o wym. otworu okiennego:  2,06 x 2,35= 4,841m2

- Powierzchnia podłogi sali: 5,76 x 5,76 = 33,18m2

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- -rozbiórka lamperii z płyt laminowanych; obmiar (1,50x 5,76) = 8,64 m2

- -rozbiórka obudów grzejników; obmiar (0,8x 5,76) = 4,61 m2

Roboty budowlane nowe

- z uwagi na dobry  stan techniczny istniejącej posadzki  nie podlega wymianie, należy wymienić tylko cokolik; obmiar: 5,76mb

- tynkowanie ścian po montażu lamperii; obmiar: (5,76 x1,5) = 8,64 m2

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną ;

- obmiar: 3,2x(2x5,76)-(2,06x2,35) = 32,02 m2

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną ościeży okiennych szer. do 30 cm; obmiar: 2,06 +(2,35x2)=6,76m

- szpachlowanie, malowanie  farbą emulsyjną sufitów w sali; obmiar: 33,18m2

- obudowa grzejników oraz pionów c. o. z płyt meblowych: wys. obudowy - 0,80m, piony -1,50m;

- obmiar: 0,80 x 5,76=4,61 m2

- malowanie istniejących grzejników – kpl.

- Wykonać  ściankę  oddzielenia ppoż.  z g-k gr, 12,5 cm  z drzwiami dwuskrzydłowymi, z uwzględnieniem przepisów ppoż.

- UWAGA: dokonać uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.

- obmiar: 5,76 x 3,20 = 18,43 m2

- Wydzielić pomieszczenie socjalne z g-k gr.12,5cm z drzwiami jednoskrzydłowymi płytowymi pełnymi

- obmiar: 3,2 x(3,5x2) = 22,4m2

- szpachlowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną ;

- obmiar: 22,4 x 2 = 44,8 m2

- cokolik; obmiar: (3,5 x 4) =14mb

13. Adaptacja łazienki dla osób niepełnosprawnych

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- demontaż drzwi i ościeżnicy – 1szt

- powiększenie otworu drzwiowego; obmiar (0.2x2.1)=0,42m2

- rozbiórka ścianki WC – 1szt

Roboty budowlane nowe

- montaż drzwi o wym. 1,0x2,00 w świetle przejście – 1szt

- uzupełnienie glazury po pracach rozbiórkowych; obmiar: 2m2

  - Roboty budowlane w budynku szkoły – branża sanitarna

Zakres robót w poszczególnych pomieszczeniach:

1) Pomieszczenie nr 3 - adaptacja na pomieszczenie sadministracyjne

- Wysokość pomieszczenia: 3,20m

- z uwagi, że aktualnie brak jest urządzeń sanitarnych, należy jedynie wymienić kartkę wentylacyjną na nową z tworzywa o wym. 15x21cm.

2) Sale lekcyjne nr 4 i 5 – adaptacja na salę przedszkolną

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż umywalki w istniejącej sali nr 4.

- wykonanie zaślepień wodnych za pomocą korka PCV FI 500mm - odpływu, oraz dwóch korków żeliwnych DN15 – dopływu

- demontaż umywalki w istniejącej sali nr 5

- demontaż kratek wentylacyjnych w ilości 5 szt.

Roboty budowlane nowe

- wykonanie nowej umywalki w sali nr 5, wykorzystać istniejące rurociągi 
po zdemontowanej umywalce.

- Zamontować kratki wentylacyjne w ilości 5 szt. o wym. 15x21cm

3) Sala lekcyjna nr 6 – adaptacja na salę przedszkolną

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż umywalki

- demontaż kratek wentylacyjnych w ilości 5 szt.

Roboty budowlane nowe

- wykonanie nowej umywalki wykorzystać istniejące rurociągi 
po zdemontowanej umywalce

- Zamontować kratki wentylacyjne w ilości 5 szt. o wym. 15x21cm

4) Sala lekcyjna nr 7 – adaptacja na salę przedszkolną

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż umywalki

- demontaż kratek wentylacyjnych w ilości 5 szt.

Roboty budowlane nowe

- wykonanie nowej umywalki wykorzystać istniejące rurociągi 
po zdemontowanej umywalce

- Zamontować kratki wentylacyjne w ilości 5 szt. o wym. 15x21cm

5) Sala lekcyjna nr 8 – adaptacja na salę przedszkolną

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- demontaż umywalki

- demontaż kratek wentylacyjnych w ilości 6 szt.

Roboty budowlane nowe

- wykonanie nowej umywalki wykorzystać istniejące rurociągi po zdemontowanej umywalce

Zamontować kratki wentylacyjne w ilości 6 szt. o wym. 15x21cm

6) Sala lekcyjna nr 9 – adaptacja na salę przedszkolną

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- w sali już uprzednio zdemontowano umywalkę, wymienione są kratki wentylacyjne na nowe. Brak robót rozbiórkowych w branży sanitarnej w sali nr 9.

Roboty budowlane nowe

- wykonanie nowej umywalki wykorzystać istniejące rurociągi po zdemontowanej umywalce

7) Pomieszczenie gospodarcze nr 10 – adaptacja na pomieszczenie administracyjne

Roboty budowlane nowe:

- należy wykonać nową kratkę wentylacyjną na lewej ścianie pomieszczenia o wymiarze 15x21, wykorzystując znajdujący się w stanie pion wentylacji grawitacyjnej

8) Pomieszczenie nr 11 łazienka – przebudowa istniejącej łazienki dziewczynek, adaptacja na potrzeby dwóch grup przedszkolnych

- Wysokość pomieszczeń: 3,20 m

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- należy w pierwszym przedsionku pomieszczenia zdemontować dwie umywalki oraz pochwyt dla niepełnosprawnych oraz dwie kratki wentylacyjne na ścianie prawej i lewej.

- W głębi pomieszczenia są dwa mniejsze pomieszczenia te po lewej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – demontaż umywalki i ustępu wc, demontaż dwóch pochwytów.

- W pomieszczeniu po prawej stronie znajduje się ustęp wc, który należy zdemontować.

- zdemontować należy także dwie kratki wentylacyjne

Roboty budowlane nowe:

- W przedsionku po prawej stronie wykonać 5 baterii ściennych umywalkowych. 
Jako umywalki wykonać wannę ze stali nierdzewnej obsługującą 5 baterii ściennych. Podłączenie wykonać wykorzystując rury PP lub Al-Pex DN20, odpływ z rur PCV FI 50 mm L =  4mb. Wykorzystać istniejące podejścia wod-kan obsługujące istniejące umywalki.  
W ścianie pomiędzy przedsionkiem pomieszczenia, a tymi w głębi znajduje się ściana działowa, należy w niej wykonać mieszacz wody ciepłej. Przy tej ściance należy wykonać ustęp wc z obudową HPL, zasilanie wykonać z istniejącego pionu zasilającego mieszacz, odpływ do istniejącego pionu  przy ściance działowej za pomocą rury PVC Fi 100mm 
o długości ok 1,5mb z wcięciem do istniejącego pionu za pomocą trójnik 110/110. 
Z mieszacza wyprowadzamy rurę PP DN 20 wzdłuż ściany na której zamontujemy 2 nowe umywalki. Odejścia od leżaka PP DN 20 długości ok 2.8mb do poszczególnych umywalek wykonać gałązkami PP DN20 o długości ok. 40cm. Rury pojedyncze – woda zmieszana. 
Leżak i gałązki wkute w ścianę. Jako odpływ wykorzystać istniejącą rurę PVC DN 50 mm, którą należy wkuć w ścianę, odpływ do pionu istniejącego zgodnie ze stanem pierwotnym.

- w głębszej części łazienki po likwidacji wc dla niepełnosprawnych i demontażu ścianki działowej należy wykonać 3 ustępy wc w zabudowie ze ścianek HPL. Doprowadzenie wody zimnej wykonać z rur PP lub Al-Pex Dn 20 mm , odpływ z rury zbiorczej FI 110mm PVC.

- wykorzystać istniejące przyłącza wodne, zarówno odpływ jak dopływ.

- Zamontować łącznie 4 nowe kratki wentylacyjne o wym. 15x21cm

9) Pomieszczenie nr 13 łazienka – przebudowa istniejącej łazienki chłopców, adaptacja na potrzeby dwóch grup przedszkolnych

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- należy w pierwszym przedsionku pomieszczenia zdemontować dwie umywalki oraz dwie kratki wentylacyjne

- za pierwszą ścianką działową zdemontować pisuar

- W głębi pomieszczenia są dwa mniejsze pomieszczenia te po prawej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – demontaż umywalki i ustępu wc, demontaż dwóch pochwytów.

- W pomieszczeniu po lewej stronie znajduje się ustęp wc, który należy zdemontować.

zdemontować należy także dwie kratki wentylacyjne

- zdemontować należy ściankę z pojedynczej cegły pomiędzy tymi pomieszczeniami(powyższe ujęte w opisie branży budowlanej).

- zdemontować dwie kratki wentylacyjne

Roboty budowlane nowe:

- wykonać w przedsionku po lewej stronie 4 baterie ścienne umywalkowe. 
Jako umywalki wykonać wannę ze stali nierdzewnej obsługującą 4 baterii ściennych. Podłączenie wykonać wykorzystując rury PP lub AlPex DN20, odpływ z rur PCV FI 50 mm L = 4mb. Wykorzystać istniejące podejścia wod-kan obsługujące istniejące umywalki. 
Na ścianie ich montażu wykonać i wkuć mieszacz wody. Wykorzystać istniejący pion wod-kan. Leżak poziomy wody zmieszanej wykonać z rur PP DN 20 o długości ok. 2mb.  Istniejący odpływ z rur PVC Fi 50 mm wykorzystać, wkuć w ścianę.

- Dwie małe ścianki działowe wykonane z pojedynczej cegły należy zlikwidować. 
W ich miejsce od razu za umywalkami wykonać 1 brodzik 90x90cm z bateria prysznicową przesuwną. Zasilanie, za pomocą rury PP DN 20 o długości ok. 2mb, wykonać w pobliżu na ścianie mieszacz wody, do którego doprowadzić wodę ciepłą i zimną DN 20 z rur PP, odpływ do pobliskiego pionu (lokalizacja  zdemontowany pisuar) za pomocą rury 
PVC FI 50mm długości ok 2mb i trójnika PVC FI 50/50mm, wpięcie 
do pobliskiego pionu za pomocą trójnika PVC 110/50mm. Do mieszacza wykorzystać pobliskie podejścia wodne do umywalek.

- W głębszej części pomieszczenia przy ścianie z oknami  po uprzednio  zdemontowanej ściance posiadamy miejsce na wykonanie trzech nowych ustęp wc z obudowami HPL. Zasilanie wykonać leżakiem wkutym w ścianie pod oknami, leżak wodny z rur PP DN20 
i długości ok 2.5 mb. Odpływ wykonać jako wspólny leżak z rur PVC FI 1100mm oraz trzech trójników PVC FI 110 mm jako odpływy z poszczególnych ustępów do wspólnego leżaka. Włączyć leżak do istn. pionu kanalizacyjnego za pomocą trójnika 
PVC FI 110/110 mm.

11. Korytarz

- Wysokość pomieszczeń: 3,20m

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- demontaż hydrantu na końcu korytarza przy sali nr 7

- demontaż kanałów nawiewnych idących po obu stronach korytarza pod stropem o długości ok 58 mb. Kanały są obudowane płytą sklejkową. Średnica kanałów ok 70x70cm.

- Zdemontować kanały pionowe także w obudowie drewnianej idące do kanałów pod stropem. Kanały o średnicy ok 40x40cm w ilości 5 sztuk i każdy o wysokości ok. 2.5m

- po demontażu kanałów wykonać prace ujęte w części budowlanej

Roboty budowlane nowe:

- wykonać nowy hydrant DN 25 z wężem półsztywnym o długości 30 mb przy sali nr 7 (miejsce zdemontowanego hydrantu)

- wykonać nowy hydrant DN 25 z wężem półsztywnym o długości 30 mb przy pomieszczeniu nr 3. W odległości ok 1mb,  za nową wybudowana ścianką działową jest istniejący hydrant po stronie szkoły. Wykorzystać istniejący rurociąg stalowy, wykonać trójnik ocynkowany podwójnie DN50 i wyprowadzić ok 1.5 mb leżaka w kutego w ścianę z rur stalowej ocynkowanej podwójnie DN 50 w kierunku korytarza nowo -projektowanego przedszkola.

Adaptacja łazienki dla osób niepełnosprawnych

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- demontaż istniejącego wc

- demontaż istniejącego pisuaru

Roboty sanitarne nowe

- w miejscu zdemontowanego wc zamontować wc dla niepełnosprawnych, wykonać dwa pochwyty.

- w miejsce zdemontowanego pisuaru wykonać umywalkę dla niepełnosprawnych 
z lustrem. Wykonać z dwóch stron umywalki poręcze.

- Należy wykorzystać istniejące odpływ i dopływ ( lokalizacja nowych przyborów jak istniejące zdemontowane). Zasilanie umywalki wykonać z mieszacza wody ciepłej 
i zimnej. Mieszacz zlokalizować koło umywalek. Wykorzystać pobliskie rurociągi wody zimnej i ciepłej. Z mieszacza wyprowadzić rurę PP DN 20 o długości ok. 4 mb 
do umywalki. Do skucia należy przewidzieć ok 4m2 płytki ceramicznej, do odbudowy dobrać odpowiednie dobrany pasek o zbliżonym kolorze.

UWAGA:

- dokonać uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.

- sprawdzić wydajność hydrantów.

- wykonać badanie wody po wykonaniu całego zakresu sanitarnego

- wykonać pomiar wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach objętych powyższym opracowaniem

- kolorystyka ścian, podłóg, glazury i terakoty w porozumieniu z użytkownikiem

  - Załączniki:

- Numeracja sal liceum – adoptowanych na przedszkole zał. nr 4

Podane przedmiary  opisanego zakresu robót są wartościami orientacyjnymi. Do sporządzenia oferty należy je skorygować z uwzględnieniem w/w załączników.

- Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.);

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165),

- innych przepisów i norm budowlanych, związanych z planowaną inwestycją;

- wynikające z obowiązujących przepisów prawa (materiały użyte do budowy obiektów powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).